LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEL AEROMODELISMO RADIOCONTROLADO

Normativa

PARTE 1ª

NORMAS GENERALES

INTRODUCCION

Las estadísticas de accidentes demuestran que el vuelo de aeromodelos no es un deporte peligroso, pero como el aprendizaje de otras actividades deportivas, las posibilidades de riesgo suben si no se utilizan normas reguladoras.

También en el aeromodelismo es posible una total prevención de incidentes en vuelo, no obstante, siguiendo las normas de seguridad contenidas en este documento, disminuyendo al mínimo el número de accidentes y facilitando la enseñanza, no habiendo un comportamiento que produzca daños a una persona y/o cosa por negligencia, imprudencia o por cualquier otro motivo que no sea puramente accidental.

Por tanto, el incremento del número de practicantes de nuestro deporte año tras año, hace más esencial que exista un reglamento para una práctica lo más segura posible del vuelo del Aeromodelismo.

Este reglamento se realiza para ser adoptado por todas las actividades de vuelo, con excepción de las competiciones. Para estas actividades, se cumplirán todas las directivas de la Federación.

En algunos campos de vuelo, determinadas circunstancias pueden hacer necesarias precauciones adicionales respecto a las indicadas en este documento.Por ejemplo, la limitación en el número de espectadores o en el número de aeromodelos en vuelo a la vez.

Este Reglamento no debe ser entendido como un inconveniente a la práctica del Aeromodelismo, sino como una reducción de la negligencia en el Aeromodelismo adoptando factores adicionales de seguridad.

Esta normativa, mucho más detallada y específica, sustituye cualquier reglamento anterior de la Federación.

Asimismo, hay que recordar que la actitud frente a la seguridad influirá en la imagen del vuelo del Aeromodelismo. El Aeromodelismo no debe aparentar ser seguro, debe ser y demostrar ser seguro.

CAMPOS DE VUELO CON ACTIVIDAD MIXTA

Como en otras modalidades de vuelo, como por ejemplo el vuelo a vela, el ala delta, el paracaidismo, etc, el aeromodelista debe aceptar el hecho de que su necesidad de vuelo debe pasar a segundo plano respecto a la seguridad de otros practicantes.

Habiendo aclarado este punto, es obvio que un lugar con actividad mixta puede usarse con perfecta seguridad si existen acuerdos previos, que aglutinen a todos y agrupe la utilización de la zona. El método usual es tomar un acuerdo mediante el cual, antes de cada jornada de vuelo, un representante de cada grupo acuerde con los otros representantes la respectiva ubicación y zona de despegue / aterrizaje, etc y acuerden el sistema para atraer la recíproca atención en caso de ser necesario el cambio de zona durante la jornada o cualquier otro acuerdo necesario.

Como regla general, una vez realizada la localización del lugar para el vuelo, se limitará un área de vuelo determinada para la jornada.

En definitiva, los campos de actividad mixta no comparten el espacio aéreo, sino que, al contrario, el vuelo se realiza mediante acuerdos sobre utilización que limiten el espacio aéreo, generalmente en base a la dirección del viento.

Hay que insistir en que son necesarios los medios para dar la alarma rápidamente en caso de dificultad o necesidad de cambio. Los walkie-talkies son, probablemente, el medio más eficaz pero cualquier sistema es igualmente válido, como una bandera como señal de stop de vuelo.

En todos los campos de actividad mixta, debe dedicarse una atención especial al método de enseñanza y aprendizaje, manteniendo la disciplina de utilización habitual. Es necesario un alto nivel de seguridad, se nombrará un Responsable de Seguridad.

Generalidades

1.- Un Club perteneciente a la Federación redactará reglas de seguridad específicas para el lugar de vuelo como complemento del presente Reglamento. Es aconsejable que las reglas que afecten a la seguridad, se editen en forma de listas de chequeo que deberán estar expuestas en las zonas de vuelo. Un cartel en la zona de vuelo debe informar a los deportistas que deben cumplir las normas de seguridad y, que cualquier infracción grave conllevara la perdida de la licencia deportiva.

2- Los deportistas deberán firmar un documento donde acrediten el haber leído / entendido y aceptado el cumplimiento de estos Reglamentos.

3- El Club contactará periódicamente con la autoridad local y con el propietario del lugar para comunicarles sus normas de seguridad.

4- Cualquier ley local limitando el vuelo del aeromodelismo (zona, horario…), el Club deberá solicitar a la autoridad local la normativa indicando las restricciones.

5- En lugares públicos o donde exista la presencia masiva de público, es importante cerrar al paso la extensa zona, utilizar una frecuencia autorizada y que el aeromodelista sea experto. En zonas privadas con acceso al público, se instalará un cartel de aviso de aeromodelos en vuelo. En cualquier otro sitio con acceso al público se recomienda que para cualquier jornada de vuelo se nombre un responsable de seguridad.

6- El Club deberá nombrar un Responsable de Seguridad que garantice el cumplimiento del Reglamento de Seguridad.

7- El Club deberá enseñar y promover entre sus socios, particularmente entre los nuevos y los juveniles, sobre los requisitos de seguridad, debiendo sancionar el incumplimiento del Reglamento.

8- En las jornadas de vuelo masivas o en el caso de que el número de aeromodelos simultáneos en vuelo o en lugares con presencia de público, se nombrará un Responsable de Seguridad. Sus competencias incluyen avisar al público de que un aeromodelo sale de la zona de vuelo, realizar indicaciones a los espectadores sobre la zona de seguridad desde donde observar el vuelo, etc…

9- Todos los aeromodelistas deben asegurarse de que el lugar se encuentre libre de objetos extraños.

10- Todos los aeromodelistas deben asegurarse de que el lugar es completamente apto para todo tipo de aeromodelos.

LOCALIZACION DEL LUGAR DE VUELO

Como regla general, un Club no puede operar a una distancia inferior de 3 Km. de otro campo y 4 Km. de un aeropuerto. Si es inevitable operar a una distancia inferior (sin infringir las normas del aeropuerto) deberán informarse de la seguridad y los Clubes deberán mantenerse en estricto contacto entre ellos y será necesario acordar la supervisión de las frecuencias. El uso de canales "alternativos" por un Club que opera aeromodelos a motor y veleros, respectivamente, en estrecha proximidad es un ejemplo práctico.

Se recomienda que cada Club nombre un encargado de reclamaciones entre Clubes, a poder ser de entre los miembros de la Asamblea. Las comunicaciones eficientes en tales circunstancias son importantes para evitar malentendidos y para verificar que un campo de vuelo sea lo más seguro posible.

DISPOSICIONES DEL CAMPO DE VUELO PARA AEROMODELOS A MOTOR.

Del estudio sobre incidencias de la Federación que se realiza desde hace años en campos de Aeromodelismo, parece evidente que los incidentes, según las estadísticas, son causados por una inadecuada disposición del lugar, falta de adecuado acondicionamiento de la zona de vuelo y, generalmente, falta de disciplina de vuelo.

Con esta sección se persigue poner en práctica, en términos generales, la experiencia adquirida y demostrar como un reglamento general de seguridad puede funcionar.

Esta guía es indicativa, dado que cada lugar se debe adaptar a sus particularidades.

Se recomienda que todos los Clubes que realicen actividad de vuelo a motor, sea avión o helicóptero, estudien esta sección y controlen si el lugar es reglamentario y compatible con esta guía, especialmente en cuanto se refiere al espacio prohibido al vuelo.

a) El parking se situará, al menos, a 40 m. de la zona de despegue / aterrizaje, preferiblemente al transverso de la dirección del viento predominante. Si el lugar lo permite, situar el parking cerca de cualquier obstáculo para el vuelo, como por ejemplo una fila de árboles.

b) Casas, garajes, carreteras, vías de tren, jardines públicos, etc estarán, al menos, a una distancia de 300 m. de la cabeza de pista o área establecida de vuelo, distancia que se doblará cuando el campo sea utilizado para volar aeromodelos que necesiten grandes espacios, como por ejemplo, aquellos propulsados por turbinas y los grandes acrobáticos.

c) Está estrictamente prohibido el acceso de coches a los boxes. Se concederán excepciones sólo para socios discapacitados, pero limitando el acceso a la carga y descarga del material de vuelo.

d) Disponer, al menos, de dos áreas de boxes, de modo que siempre se sitúe al transverso respecto a la pista activa independientemente de la dirección del viento. El box estará, al menos, a 30 m. del transverso de la línea de despegue/aterrizaje y, en ninguna circunstancia, se permitirá que un aeromodelo aterrice o despegue sobrevolando la zona de box.

e) No se permite el vuelo entorno al campo, tipo Vuelo Circular. Existirá un área de vuelo prohibido que comprenderá el área de box, el parking de coches, el acceso al campo y cualquier otra zona particular que sea necesario evitar, sea por ruido o por seguridad. Esta área protegida será un sector de, al menos, 90º y puede ser ampliada hasta 180º, de modo que toda la actividad de vuelo sea a un lado de la pista y la zona de box, parking, etc al otro lado. Es vital que además de esta área de vuelo prohibido, el lugar esté totalmente libre de obstáculos al vuelo.

f) Se establecerá como regla "férrea" que nadie vuele en la zona prohibida.

g) Se establecerá que el sobrevuelo de la zona de despegue/aterrizaje se realizará siempre contraviento. Esto evita riesgos de colisión en vuelo sobre la pista, pero no se prohíbe otro estilo de vuelo fuera de la misma pista.

Nota: Las secciones e), f), g) implican alguna consideración, la principal es que el circuito de recorrido dependerá siempre de la dirección del viento

GUIA OPERATIVA - TODOS LOS AEROMODELOS

a) Los aeromodelos deben ser construidos con un estándar, tales como resistir las maniobras normales de vuelo; particular atención debe tener la emisora y las conexiones.

b) Los aeromodelos deben ser revisados con precisión antes del vuelo y después de cada aterrizaje particularmente duro.

c) Para un modelo, a propulsión o eléctrico, no se usarán hélices metálicas o hélices dañadas.

d) Procurar que la hélice sea de dimensiones y tipo que se ajuste a la operatividad del motor. Poner particularmente atención en la utilización de modelos con otro tipo de rotación y/o de mayor cilindrada, que deben ser construidos para ofrecer suficiente garantía de robustez.

e) Prohibido el lastre pesado u otro cargamento pesado en vuelo. El lastre debe ser seguro.

f) No volar en condiciones precarias de luz, ni en presencia de condiciones metereológicas adversas como fuerte viento, lluvia, niebla, etc Como regla general, el siguiente límite: Vientos superiores a 46 Km/h, visibilidad inferior a 500 m.

Nota: Es evidente que por cuanto precede es necesario un anemómetro, pero la estimación puede ser efectuada suficientemente precisa en base a la observación del efecto del viento en el ambiente, según la "Escala Beaufort" incluida en el Apéndice 3. En presencia de niebla, la visibilidad vertical, difícil en general de juzgar, puede ser muy inferior a la horizontal.

g) En ausencia de autorización específica, la altura máxima de vuelo de un aeromodelo no deberá superar los 120 m.

h) No volar nunca cerca de líneas eléctricas y telefónicas. El hilo telefónico es peligroso y el cable eléctrico puede causar incidentes mortales. Las líneas eléctricas de bajo voltaje pueden producir voltaje mortal. MANTENERSE LEJOS.

i) Nunca volar sólo. Las numerosas estadísticas indican que si un aeromodelista se accidenta, es socorrido gracias a la rápida reacción de otros aeromodelistas presentes.

j) Está totalmente prohibido dejar que un niño vague por el campo de vuelo.

k) Animales y aeromodelos no pueden convivir. Quien lleve a su mascota al campo de vuelo, la mantendrá siempre atada.

l) No consumir bebidas alcohólicas antes o durante el vuelo.

GUIA OPERATIVA - AEROMODELISMO RC - CAMPO DE VUELO

a) Antes de usar un campo de vuelo, se determinará la presencia de interferencias de radio. Particular atención deberá ser prestada a la utilización de estaciones de radio en la zona, como otro club de modelismo, hospital, fábrica, etc.. (Pueden usar sistemas comunicación por radio de elevada potencia).

b) Todos los Clubes de RC deberán disponer de medios para el control o la monitorización de las frecuencias

c) Todos los Clubes deben usar un sistema de control de frecuencias, tipo tablón, que cada piloto debe poseer, otra en la pizarra del Club con indicación de la frecuencia usada y del nombre del poseedor.

Todos los campos se situarán alejados de aeropuertos. Si se situasen dentro de un área inferior a 4 Km. se contactará con la autoridad aeroportuaria para determinar las precauciones necesarias y, en particular, para acordar una zona segura para el aeromodelo.

AEROMODELO

a) En los aeromodelos RC que emitan vibraciones durante el vuelo, se deberá asegurar de que los receptores y la batería están protegidos adecuadamente, que los servos están bien fijados, que los elementos de control son de la robustez adecuada y que todas las piezas de superficies móviles están montadas correctamente.

b) Para la emisora se recomienda el uso de pilas recargables. Se desaconseja el uso de pilas no recargables.

c) Con un equipo de RC nuevo o reparado, es esencial efectuar un control exhaustivo.

d) Controlar que el motor esté apagado y no colocarlo en una posición tal que vuestra cara se encuentre en el plan de rotación de la hélice. Una pala de hélice rota vuela hacia el exterior y hacia delante, por tanto hacer todo el reglaje del motor desde atrás.

e) Particular atención a que la ropa (mangas, corbatas, cinturones, bufandas, etc) no  se  encuentren  cerca  de  la  hélice,  que  objetos  como  bolígrafos, destornilladores, etc no caigan del bolsillo sobre la hélice.

f) Tener la mano lo más lejos posible de la hélice, los motores y las turbinas.

g) Una hélice rota es un peligro. Asegurarse de que nadie se encuentra en el plano de rotación de la hélice.

h) Antes de cada vuelo, asegurarse de que la emisora, el interruptor, etc se encuentran en la posición correcta y que cada comando del modelo se mueve libremente y a nuestro gusto.

i) Con el modelo parado, encender la emisora y comprobar que todos los controles funcionan normalmente.

j) Inmediatamente antes del vuelo, todos los comandos deben ser revisados para un funcionamiento total, libre y perfectamente correcto. Si se duda de su funcionamiento, NO VOLAR.

k) Cuando se usa un motor de carburante fácilmente inflamable (bencina, gas líquido, queroseno, etc) tener siempre a mano un extintor.

CONTROL PRE-SESIÓN DE VUELO:

Al llegar al lugar:

a) Comprobar que el modelo no haya sufrido daños en el transporte.

b) Comprobar que el fuselaje está fijado y correctamente alineado.

c) Comprobar que la hélice no esté rota y esté bien fijada.

CONTROL ANTES DE CADA VUELO

1.- Después  de  obtener  la  autorización  para  utilizar  la  frecuencia,  encendemos  la emisora  y  comprobamos  su  funcionamiento. Comprobar  que  todos  los  comandos funcionan  correctamente.  Comprobar  que  todos  los  mandos  de  la  emisora  se encuentran en la posición correcta.

2.- Comprobar cada pequeño mal funcionamiento de la radio. En caso de duda, NO VOLAR.

3.- Después de poner en marcha el motor, comprobar que la aceleración al mínimo y al  máximo  es  satisfactoria.  Tener  el  modelo  con  el  morro  ascendente  durante diez/quince segundos con el motor al máximo.

Si el motor se ralentiza o para, la carburación es pobre y debe ser retocada.

Repetir el test hasta que el motor funcione correctamente.

4.-  Con  el  modelo  asegurado  firmemente  al  suelo,  poner  el  motor  de  nuevo  al máximo y controlar nuevamente todos los comandos.

5.- Comprobar  con  precisión  que  el  trim  de  la  transmisión  y  los  interruptores  del mixer,  etc…  están  en  la  posición  correcta  y  que  la  batería  esté  completamente cargada.

Tener bien en cuenta la siguiente lista:

- Interruptores en posición correcta.

- Indicador de batería.

- Antena fijada y extendida.

- Trim en la posición correcta.

VUELO

a) Cualquier aeromodelista que desee usar un canal de  frecuencia adyacente debe antes realizar un test de interferencias.

Un aeromodelista que use frecuentemente un canal adyacente debe efectuar este test cada dos/tres meses.

El  test  es  fácil y  rápido de  efectuar. El  aeromodelista A  enciende  el  trasmisor (con la antena bajada) y el receptor, posicionando éste a 4 m. de su modelo. El aeromodelista B,  con  su  canal  adyacente,  enciende  el  trasmisor  (con  la  antena subida) y  se posiciona  enfrente del  aeromodelista A. No debe notarse ninguna interferencia en el modelo de A, que debe estar siempre bajo su control. El test debe repetirse con el modelo de B y con su antena bajada, mientras que la de A está subida.

Cada interferencia puede significar un problema probable de alineamiento. Este  test puede  salvar vuestro modelo y daros un  aviso  sobre problemas  en  la emisora que pueden provocar pérdidas de control en vuelo.

b)  Los pilotos inexpertos no deben volar nunca sin la ayuda de pilotos expertos.

c)  A menos  que  exista  un  controlador de vuelos,  todos  los  aeromodelistas deben usar la misma área de despegue/aterrizaje establecida para la sesión de vuelo.

d)  Antes  del  despegue,  comprobar que  la  pista  y  el  espacio  aéreo  están  libres  de objetos y nunca despegar ni aterrizar en dirección a otros pilotos, espectadores o zona de box.

e)  Realizar siempre el viraje después del despegue alejándose de los espectadores y de  la  zona  de  aparcamiento.  Las maniobras  deben  efectuarse  en  dirección  de alejamiento de los espectadores, de la zona de aparcamiento y de la gente.

f)  Mantener  siempre  una  visión  clara  del  modelo  y  dejando  espacio  abundante entre  la  zona  de  vuelo  y  los  espectadores,  otros  pilotos  y  la  zona  de  box. No realizar NUNCA vuelos entre usted y los espectadores o el box, especialmente el aterrizaje.

g)  No SOBREVOLAR  viviendas,  jardines,  aparcamientos,  caminos,  ferrocarriles, campos de juego y espectadores. Usted no puede controlar a la gente que camina a  una  distancia  razonable  de  la  zona  de  despegue/aterrizaje,  pero  debe  prestar atención para no volar sobre ella a una altitud baja.

h)  A  la mínima señal de mal funcionamiento o pérdida accidental de alguna parte del  modelo,  realice  un  aterrizaje  de  emergencia  tan  pronto  como  pueda realizarlo.

i)  No  distraer  al  piloto,  especialmente  cuando  realiza  la  maniobra  de despegue/aterrizaje.

j)  El  Club  debe  ejercer  un  control  estricto  del  área  utilizada  para  el despegue/aterrizaje. Los pilotos que deseen realizar el despegue deben informar a los que están volando. Los pilotos que aterrizan tienen preferencia, pero deben informar  de  su  intención  fuerte  y  “claro”  y  nunca  darlo  por  descontado.  Un piloto que se está preparando para el despegue, puedo no oir debido al ruido del motor de su modelo.

k)  No  dar  nunca  por  descontado  la  zona  de  aterrizaje.  En  situaciones  de emergencia, llame la atención de sus compañeros y ésta se preparará en un lugar seguro  fuera  de  la  zona  de  aterrizaje,  “sacrificando”  el  aeromodelo  si  es necesario.  En  todos  los  casos,  la  seguridad  de  las  personas  es  de  primordial importancia.

l)  Los  pilotos  deben  estar  juntos  y  nunca  andar  por  el  campo  cuando  usen  la emisora. El Club debe tomar medidas para evitar que se salga del campo con las emisoras encendidas, como por ejemplo, cuando se recupera un modelo. m) Los  intentos  de  colisión  voluntaria  en  vuelo  deben  ser  anunciados  y  deben implicar la expulsión inmediata del Club de los implicados.

n)  El  Club  deberá  limitar  el  número  de  aeromodelos  en  vuelo  simultaneo atendiendo a las características de las instalaciones

CONTROL DESPUÉS DE CADA VUELO.

a)  Apague el receptor, después el trasmisor.

b)  Libere la frecuencia, moviendo el indicador.

c)  Limpie el modelo.

d)  Compruebe la hélice, el modelo, el tren de aterrizaje, etc… y el posible daño producido durante el vuelo y el aterrizaje.

RECUERDE:  No  volar  nunca  con  un  modelo  con  la  hélice  dañada  y/o  con cualquier problema de emisora.

GUÍA OPERATIVA. HELICÓPTEROS

Un modelo de helicóptero, como un propulsor de  turbina  (para éste último ver capítulo específico), debe tener un grado de seguridad mayor que cualquier otro modelo. Viniendo, por tanto, establecida la siguiente guía.

ES VITAL  no  volar  el  helicóptero  en  la  zona  de  box,  en  las  proximidades  o cerca de  los espectadores. Cuando  se arranque en  la zona de box, es necesario retener  firmemente  la  cabeza  del  rotor.  Cuando  el  motor  está  encendido,  es necesario llevar el modelo a una distancia notable de otra persona antes de dejar el rotor y volar.

No alejarse del rotor del modelo hasta que no sea seguro hacerlo, nunca hay que olvidarse de la potencia de un rotor en movimiento.

Nunca sostener el modelo en alto para hacer girar el rotor y nunca hacer girar el rotor sin las palas.

Las  palas  deben  tener  siempre  el  balanceo  preciso,  recordando  que  las vibraciones para los helicópteros pueden ser muy destructivas.

UN HELICÓPTERO NO DEBE NUNCA, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, VOLAR O ARRANCAR:

a)  En la zona de box o en las proximidades o cerca del público.

b)  Directamente sobre la zona de box o de los espectadores.

c)  Con palas metálicas.

d)  Con bordes de entrada afilados en la pala principal o en el rotor de cola.

e)  Con las palas dañadas o biseladas. Las palas, especialmente las de madera, se deben reforzar en la raíz con fibra de vidrio, madera u otro material apto.

f)  Con el sistema de transmisión no protegido a golpes y vibraciones.

g)  En presencia de público, en competiciones o exhibiciones, si  la seguridad y las pruebas no son correctamente adaptadas al vuelo.

h)  Hasta que no se haya efectuado y comprobado lo previsto en los puntos A y B que a continuación se especifican.

A) CONTROL PRE-SESIÓN DE VUELO

1.  Comprobar que las palas están en buenas condiciones y sin daños.

2.  Comprobar el sistema de transmisión.

3.  Comprobar que los servos están fijados y no manchados de aceite.

4.  Comprobar la fijación del depósito y del tubo.

5.  Comprobar que la antena del receptor está fija y en buenas condiciones, sin rozaduras o daños.

B)  CONTROL ANTES DE CADA VUELO

1.  Si el modelo ha sufrido daño o ha efectuado un aterrizaje duro, volver a realizar lo previsto en el punto A.

2.  Comprobar  todos  los  comandos  antes  de  arrancar  el  motor, especialmente las conexiones dobladas.

3.  Vuelva a inspeccionar los comandos con el rotor en alto y compruebe el número de vueltas antes del despegue.

4.  Comprobar las vibraciones y eliminarlas antes del vuelo.

5.  Comprobar que la pala del rotor está en paralelo en vuelo estacionario.

6.  Comprobar que la antena del receptor no esté cogida con alguna parte en movimiento.

7.  Comprobar dos veces que todos los interruptores de la emisora están en la posición correcta antes de cada vuelo.

SEGURIDAD DE LA PALA DEL ROTOR

La rotura de la pala puede tener cinco causas: Defecto de protección/fabricación; montaje  incorrecto;  reparaciones  incorrectas;  daños  no  aparentes;  envejecimiento  por uso.

1.  La mayor parte de defectos de protección y fabricación deben observarse en el centro alrededor del agujero de fijación al rotor. Los defectos típicos son el agujero realizado en el empalme de dos laminaciones de la madera. Estas palas  no  deben  usarse,  aunque  un  refuerzo  de  la  zona  puede  resolver  el problema.

2.  Un  montaje  no  correcto  de  parte  del  modelo  puede  ser  localizado principalmente  en  el  refuerzo  de  la  raíz  y  en  las palas  que  deben  tener  un peso en la extremidad. En cualquier caso, cada componente debe ser pegado con  el  adhesivo  adecuado.  Los  errores  de montaje  y  los  componentes  de

refuerzo aplicados de manera incorrecta son, probablemente, la mayor causa de  rotura,  por  tanto  es  importantísimo  que  se  use  la mayor  prevención  en cada montaje que se realice.

3.  No  intentar  realizar  reparaciones  importantes de  las palas, mucho menos  si no  sabe  realizarlas. Son posibles  reparaciones menores en  las extremidades de  las  palas,  pero  después  de  la  reparación  es  necesario  rehacer  el equilibrado.

4.  Cualquier colisión con el suelo causará, casi seguro, daños a las palas y estos daños pueden no  ser visibles debido al  revestimiento. En  caso de duda, no dude  en  quitar  el  revestimiento  para  realizar  una  inspección.  Rehacer  el revestimiento y equilibrado es un precio muy pequeño a pagar a cambio de tranquilidad.

5.  El  envejecimiento es normal y  las  fuerzas de  elevadas  intensidades  innatas en las palas del rotor, imponen la necesidad de prestar mucha atención a los problemas eventuales de delaminación en las palas de madera. Un problema  encontrado  a veces  en  las palas de material  compuesto,  es  el daño producido por el calo. Las palas dejadas en un coche en un día caluroso pueden  sufrir  de  ablandarse  la  resina  y  esto  combinado  con una  dilatación del relleno, puede producir que las palas no sean seguras. En  conclusión,  comprobar  atentamente  las  palas  del  rotor  y  no  dudar  en desecharlas si se tiene dudas sobre sus condiciones.

GUIA OPERATIVA – VUELO SILENCIOSO (Térmico – Eléctrico)

a)  Los modelos RC en vuelo silencioso  funcionan, generalmente, con baja carga  alar  y  baja  resistencia.  Consecuentemente,  la  aproximación  al aterrizaje puede cubrir mucho  terreno a baja altitud. Comprobar vuestra aproximación  al  aterrizaje  antes  del  lanzamiento.  Comprobar

nuevamente  antes  de  iniciar  la  maniobra  de  aterrizaje.  Hay  que  tener presente que la gente no podrá notar su modelo acercándose, por lo tanto no considere esta posibilidad. b)  En  condiciones  de  fuertes  térmicas,  evite  volar  demasiado  alto.  No intente salir de una ascendencia en picado si el modelo no está provisto de  interceptor.  Intente  salir  de  la  zona  de  ascendencia  e  intente  buscar una  zona de descendencia. Si  se  requiere una maniobra de  emergencia, todas las partes direccionales pueden provocar una reducción más segura.

c)  Los  requisitos  de  diseño  comportan  que  muchos  modelos  de  vuelo silencioso  vengan  construidos.  Asegurarse  de  que  el  diseño,  la construcción y los materiales son adecuados.

d)  Los modelos de vuelo  silencioso  se hacen, a menudo, para volar  a una distancia  considerable  del  piloto;  un  entorno  con  una  alta  visibilidad puede ser un factor importante de seguridad.

VUELO EN TÉRMICA

a)  Cuando se utilice un cable de lanzamiento, un cable elástico o un torno, posicionarse  con el  equipamiento  a una distancia de  seguridad del  área de aparcamiento y asegurarse de que no hay posibilidad de que el cable de lanzamiento caiga sobre casas, caminos, etc…

b)  Asegurarse  de  que  los  empalmes  de  la  semiala  son  suficientemente robustos para soportar cualquier esfuerzo.

c)  El anclaje de los cables elásticos debe ser el más seguro. Utilizar un poste para la fijación del tornillo que penetre en el terreno, al menos, 40 cm. y dos postes más pequeños de emergencia conectados al principal con un trozo de  cable, de modo que  en  caso de que  ceda  el poste principal,  el cable  de  lanzamiento  sea  retenido.  La  fijación  del  poste  debe  ser verificada, al menos, cada 4/5 lanzamientos.

A continuación, un dibujo del diseño.

d)  Los tornos eléctricos deben tener un interruptor principal bien visible y accesible a cualquier persona en caso de emergencia. El interruptor debe ser de tipo indirecto, como por ejemplo, un relé.

e)  El  empuje  de  despegue  debe  ser  fijado  de  manera  más  segura. Recordar  que  la  carga  de  la  polea  de  despegue  puede  generar  una carga  inmóvil al mismo despegue. Para este dispositivo sirve cuanto se cita en el punto c) para el anclaje de los cables elásticos.

VUELO ELÉCTRICO

a)  Los motores  eléctricos  tienen  características de potencia muy diferentes de los  motores  de  combustión  de  los  aeromodelos.  Debe  utilizarse  muchas precauciones  en  el  sistema  de  comandos  y  en  la manipulación  porque  un incidente, como la colisión de una pala del propulsor en la mano, que pararía un motor de combustión  interna puede provocar un aumento de  la potencia del motor eléctrico.

b)  Utilizar siempre un sistema a prueba de errores para la carga de baterías. Un exceso de carga a alto amparaje puede dañar la batería. Usar un cargador de baterías  provisto  de  contador  de  tiempo  o  de  corte  controlado  de  la temperatura o del voltaje.

c)  Comprobar  siempre  que  el  funcionamiento  del motor  no  interfiere  con  la emisora. Los controles con el motor parado y en movimiento,  solucionarán cualquier problema. La supresión de disturbios de un motor eléctrico es fácil, pedir consejo a un piloto experto.

d)  Las baterías de  carga  rápida  se pueden descargar, aproximadamente,  a 100 amperios. Los circuitos rotos, el aislamiento defectuoso de los cables pueden generar un calor considerable y causar incendios.

e)  Todas  las conexiones y  los cables deben ser acordes para soportar, en caso de emergencia,  la corriente absorbida por el motor. Los cables usados para los  motores  pequeños  pueden  reducir  la  potencia  de  motores  mayores  y llegar a calentarse peligrosamente. Si se cambia el motor, asegurarse de que los cables están adaptados al nuevo motor.

f)  Asegurarse  siempre  de  que  la  batería  de  vuelo  está  fijada  con  seguridad  y que no puede moverse durante el vuelo.

NOTA FINAL

Utilizar siempre correctamente vuestras herramientas, visitar el campo de vuelo como si fuese la primera vez y aconsejar a otros aeromodelistas hacer lo mismo.

APÉNDICE 1

DISPOSICIONES  PARA  LA  UTILIZACIÓN  DE  AEROMODELOS PROPULSADOS POR MOTOR DE TURBINA (NO ELÉCTRICOS)

1.-  Motor  a  turbina  que  desarrolla,  en  base  a  las  especificaciones  del fabricante, un empuje estático no superior a 111 Km/h. Modelos de tipo A.

2.-  Motor  a  turbina  que  desarrolla,  en  base  a  las  especificaciones  del fabricante, un empuje estático superior a 111 Km/h. Modelos de tipo B.

3.- Utilización de motores de turbina de tipo A y de tipo B en sitios de vuelo sin la presencia organizada de público.

4.- Utilización de motores de turbina de tipo A y de tipo B en sitios de vuelo con la presencia organizada de público.

5.- Advertencia.

CAPÍTULOS

1.-  Motor  a  turbina  que  desarrolla,  en  base  a  las  especificaciones  del fabricante, un empuje estático no superior a 111 Km/h. Modelos de tipo A.

1.1.- La relación de empuje estático/peso del modelo no excederá del coeficiente 0,8.

1.2.- El peso máximo del modelo, excluido el carburante, no superará 10 Kg.

1.3.- El peso máximo del carburante permitido no superará 1,5 litros.

1.4.-  El  depósito  del  carburante  respetará  una  buena  protección  mecánica  y térmica en el interior del modelo.

1.5.- Las  baterías  para RX deben  estar  compuestas  por  dos  partes  separadas  y funcionando  en  paralelo  con  el  sistema  automático  de  respaldo.  La  capacidad

mínima  de  cada  paquete  no  será  inferior  a  1000 mAH.  En  caso  de  que  cada paquete  funcione  a 6 V de  la  capacidad mínima, para  cada paquete, puede  ser reducida a 750 mAH.

1.6.- El timón horizontal debe dividirse en dos partes separadas e independientes y cada parte debe asistirse de, al menos, un  servo por cada alerón del modelo (en total un mínimo de cuatro servos para estas dos funciones con la advertencia de que en el caso de que las mismas se centren únicamente en las partes móviles traseras, son suficientes dos servos. En tal caso, el apoyo no será inferior a 60 N cada uno y los paquetes de baterías tendrán que funcionar a 6 V).

1.7.- La antena deberá sobresalir de la célula y se colocará fuera del fuselaje y lo más separada posible.

1.8.-  La  emisora  irá  provista  de  la  función  FAIL  SAFE,  sea  radio  con transmisión en PCM como en PPM, de manera que en caso de avería electrónica inmediatamente se produzca el corte de carburante, sin  la posibilidad de que se reanude.

1.9.-  Está  prohibido  conectar  el  depósito  interno  con  el  externo  en  fase  de aproximación a la zona de despegue.

1.10.- Toda  la parte  eléctrica y  electrónica deben  ser  conforme  a  la normativa específica C.E. vigente, debe estar fijada a la estructura del aeromodelo y si está colocada cerca del drenaje, estará protegida térmicamente.

1.11.-  Las  ruedas  del  modelo  estarán  provistas  de  frenos  que,  mandados  a distancia, mantendrán firme el modelo antes del despegue.

2.0.-  Motor  a  turbina  que  desarrolla,  en  base  a  las  especificaciones  del fabricante, un empuje estático superior a 111 Km/h. Modelos de tipo B.

Nota:  Para modelos  propulsados  a  turbina  que  desarrollan  un  empuje  estático superior a 200 Km/h se aplicará la normativa contenida en el documento relativo a modelos “MAXI”.

2.1.- La  relación de empuje estático/peso del modelo no superará el coeficiente de 0,9.

2.2.- El peso máximo, excluido el carburante, no superará 15 Kg.

2.3.- El peso máximo del carburante permitido, que preferiblemente se contendrá en dos depósitos separados, no superará los 2,5 litros.

2.4.-  El  depósito  del  carburante  respetará  una  buena  protección  mecánica  y térmica en el interior del modelo.

2.5.- Prohibido conectar el/los depósito/s interno/s con el externo durante la fase de aproximación al despegue.

2.6.- El  timón de profundidad debe ser  reforzado, en  lo posible, con dos partes móviles  separadas,  asistidas  cada una, en  lo posible, de un  servo, por  lo  tanto, por cada alerón. En caso de que los alerones se centren únicamente en dos partes móviles, son suficientes dos servos.

2.7.-  El  apoyo  mínimo  de  servos  es  el  previsto  por  el  fabricante  del  kit comercializado. El citado apoyo no será inferior a 60 N por los alerones y a 3,5 N por la parte móvil del estabilizador.

2.8.-  Las  conexiones  metálicas  tendrán  un  diámetro  mínimo  de  3  mm.  y  se reforzarán con un sistema que impida la apertura accidental.

2.9.-  Se  permite  el  uso  de  un  solo  paquete  de  baterías  para  la  emisora  de capacidad  adaptada  a  la  absorción  del  sistema  compuesto  de  al  menos  5 elementos y cuando funcionen, al menos, a 6 V.

Se recomienda el uso de alimentación separada, entre el receptor y el emisor. 2.11.- La antena sobresaldrá de la célula y se colocará fuera del fuselaje y lo más separada posible.

2.12.-  La  emisora  irá  provista  de  la  función  FAIL  SAFE,  sea  radio  con transmisión en PCM como en PPM, de manera que en caso de avería electrónica inmediatamente se produzca el corte de carburante, sin  la posibilidad de que se reanude.

2.13.-  Las  ruedas  del  modelo  estarán  provistas  de  frenos  que,  mandados  a distancia, mantendrán firme el modelo antes del despegue.

2.14.- Toda  la parte  eléctrica y  electrónica deben  ser  conforme  a  la normativa específica C.E. vigente, debe estar fijada a la estructura del aeromodelo y si está colocada cerca del drenaje, estará protegida térmicamente.

3.0.- Utilización de motores de turbina de tipo A y de tipo B en sitios de vuelo sin la presencia organizada de público.

3.1.-  Cuando  el  acceso  al  campo  de  vuelo  está  permitido  exclusivamente  al propio  socio  y  sin  la  presencia  de  público,  el  campo  deberá  respetar  las recomendaciones emanadas por la FEDERACIÓN para este propósito.

3.2.- En el campo de vuelo es necesaria la presencia de, al menos, un botiquín de primeros auxilios homologado.

3.3.-  En  el  campo  de  vuelo  existirá  una  zona  apropiada  y  visiblemente delimitada que, situada a una distancia mínima de 10 m. de  la zona donde otro aeromodelista  esté  operando  con  su  modelo,  sea  destinada  exclusivamente  a arrancar y realizar las operaciones de comprobación del modelo.

3.4.- En dicha área, denominada “zona operativa para modelos” no podrá estar un  aeromodelista  distinto  del  piloto/propietario  del  modelo,  estableciendo  un máximo de dos.

3.5.- En dicha zona existirá, al menos, un extintor de CO2 homologado y de una capacidad de, al menos, 5 litros.

3.6.-  Los  modelos  deben  despegar,  volar  y  aterrizar  de  uno  en  uno,  estando prohibido el vuelo múltiple.

3.7.- Durante el vuelo, nadie estará cerca del piloto, que podrá  ser ayudado en las maniobras de despegue, vuelo y aterrizaje por un solo ayudante.

4.0.- Utilización de motores de turbina de tipo A y de tipo B en sitios de vuelo con la presencia organizada de público.

4.1.- El  público  deberá  ser  colocado,  al menos,  a  75 m.  del area de demostración

4.2.- El piloto y su ayudante respetarán que la organización marque una zona de seguridad  a  una  distancia mínima  de  50 m. de  la  pista  de  vuelo. Esta  zona  se llama “zona de pilotos”

4.3.- Es obligatoria la presencia, en una zona adaptada para moverse libremente y  comunicar  con  el  Responsable  de  Seguridad,  de  una  ambulancia  que  esté constantemente presente desde el inicio de la exhibición y hasta su término. 4.4.- La  zona de pilotos  estará dispuesta  en  un  área visiblemente delimitada  y separada  del  área  del  público  (zona  de  seguridad)  y  de  la  ocupada  por  otro piloto, por lo menos a una distancia de 10 mts. de las otras dos zonas y destinada exclusivamente a arrancar los modelos. Esta zona se llamará “zona de arranque”. Dicha zona será dispuesta de tal manera que el arranque de motores se realice en dirección contraria a la zona donde estén otros pilotos y público.

4.5.- Durante  la  preparación  del  vuelo  en  la  “zona  de  arranque”  sólo  estará  el piloto y como máximo dos ayudantes.

4.6.- En dicha zona existirán, al menos,  tres extintores de CO2 homologados y con una capacidad mínima de 5 litros cada uno.

4.7.- El modelo propulsado a turbina deberá siempre despegar, volar y aterrizar sólo, estando prohibido el vuelo simultáneo.

4.8.- En la fase de despegue, vuelo y aterrizaje el piloto, que estará posicionado paralelamente  a  la  pista  en  una  zona  oportunamente  delimitada  y  denominada “Zona de Vuelo”, evitará sobrevolar la Zona de Seguridad y la Zona de Pilotos.

El  piloto  será  asistido  por  otro  aeromodelista  experto  nombrado  por  la organización,  denominado  “Tutor”  que  le  asistirá  durante  la  fase  completa  de vuelo y que será guiada, vía radio, por el speaker del evento.

4.9.-  En  caso  de  sobrevuelo  del  público  o  en  caso  de maniobra  incorrecta,  el piloto debe aterrizar inmediatamente.

4.10.- En caso de sobrevuelo del público el piloto, que será obligado a aterrizaje inmediatamente, será excluido de la exhibición.

4.11.- La organización preverá una zona, situada al menos a 100 mts. de la zona de pilotos y fuera del área de vuelo, denominada “Zona de radio”. En esta zona se custodiarán las emisoras de los participantes.

5.0.- Advertencias.

5.1.- Por aeromodelo a  turbina se entiende cualquier aerodino, sea de ala  fija o de rotación, propulsado por un motor a turbina de construcción industrial.